Грузовой стеллаж предназначен для хранения грузов на полках в промышленных и складских помещениях

Мы производим грузовые стеллажи двух видов:

- Грузовые стеллажи со сварными рамами (крашеный черный металл):

Стандартные цвета по каталогу RAL:

7035 ш – серый шагрень

2004 – оранжевый

9016 – белый

5017, 5005 - синий

Рама сварная без болтового соединения

Балка на зацепах, крепится к раме без болтового соединения

Полки бывают внутренние и наружные, крашеные и оцинкованные.

Полки с наружными зацепами дополнительно держат ярус (балки)!

Срок изготовления 7-14 календарных дней.

Таблица нагрузок для балок грузовых стеллажей:

Итоговые расчетные данные

несущей способности и прочности элементов грузовых стеллажей

- Рамы стеллажей

| Тип профиля стойки | Толщина профиля стойки, мм | Максимально допустимые нагрузки на раму, в зависимости от высоты первого яруса, тн |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| 55х50 | До 2460 -1,0 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,0 | - | - | - | - |
|  | Свыше 2460 -1,5 | 8,4 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 6,1 | 5,9 | - | - | - | - |

- Балки «Z»

| Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| 75*30*1,5 | 750 кг | 700 кг | 620 кг | 450 кг | 360 кг |  | 230 кг |
| 75*30*2,0 | 1100 кг | 900 кг | 800 кг | 570 кг | 450 кг |  | 270 кг |
| 90*30*1,5 | 1200 кг | 950 кг | 620 кг | 580 кг | 540 кг |  | 405 кг |
| 90*30*2,0 | 1400 кг | 1300 кг | 1000 кг | 900 кг | 720 кг |  | 450 кг |

- Балки «гнутые»

| Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
| 90х2,00 | 400 кг | 400 кг | 380 кг | 360 кг | 320 кг |  |

- Балки «Z»

| Тип профиля балки | Длина профиля балки, мм |
| --- | --- |
|  | 1800 | 2300 | 2700 | 3200 | 3600 |
| 50*90*1,5 | 1000 | 600 | 450 | 300 | 270 |
| 50*90*2,0 | 1400 | 850 | 600 | 450 | 320 |
| 50*110*1,5 | 1800 | 1100 | 800 | 580 | 450 |
| 50*110*2,0 | 2400 | 1400 | 1000 | 760 | 600 |